Федеральное государственное  бюджетное научное  учреждение Всероссийский  научно - исследовательский   институт  масличных  культур  имени В.С. Пустовойта

(ФГБНУ ВНИИМК)

Общество с ограниченной ответственностью НПО “ВНИИМК”

# ЯМР-АНАЛИЗАТОР  АМВ-1006М

# (Госреестр  № 21805-11)

Анализатор предназначен для одновременного определения масличности и влажности семян  масличных культур, жмыха, шрота в лабораторных условиях селекционных центров, перерабатывающих и заготовительных предприятий.

Работа анализатора основана на использовании метода  протонного магнитного резонанса (ПМР).

Основные его достоинства:

• полная  автоматизация  процессов  анализа  и  градуировки;

• высокая  точность  результатов;

• неразрушающий  характер  анализа;

• простота  пробоподготовки  и  эксплуатации  анализатора;

• высокая  экономическая  эффективность;

• наличие  метрологического  обеспечения;

• независимость  точности  результатов  от  квалификации  оператора;

• представление результатов анализа в процентах

влажности и масличности.

# Основные технические характеристики:

Диапазоны определения: масличности                                          от 0,5 до 60%;

влажности семян масличных культур            от 4 до 20%;

влажности жмыха и шрота                              от 4 до 12%;

Погрешности определения масличности и влажности:            не более ± 0,5%.

Объем анализируемой пробы,                                                          25 см3 .

Время анализа одной пробы,                                                            не более 2 мин.

Масса анализатора                                                                             не более 200 кг.

Габаритные размеры                                                                    1400*800*1200 мм.

Потребляемая мощность                                                                   не более 250 вт.

В настоящее время ЯМР-анализаторами АМВ-1006М оснащены более 250 заготовительных и маслодобывающих предприятий Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской, Воронежской, Липетской, Тамбовской, Саратовской, Самарской, Белгородской, Волгоградской, Пензенской, Оренбургской областей; Республик Башкортостан, Татарстан и Адыгеи; более 30 приборов работают на предприятиях Украины, Казахстана и Узбекистана.

# Для заключения договоров на  изготовление ЯМР - анализаторов АМВ-1006М обращаться:   350038,   Россия,   г. Краснодар,  ул.  Филатова,  17,  ВНИИМК.

# Контактный телефон /факс: (861) 275-74-47,   Е-mail: vniimk@rambler.ru